TN2800超声波泄露检知器

TN2800超声波泄露检知器 基本原理

从物理学可以知道，气体总是由高气压流向低气压。当压差只出现于小孔时，气体产生的紊流将在小孔处产生超声波。利用此原理，使用超声波检漏仪可以精确定位气体泄漏点

TN2800超声波泄露检知器 应用

- 冰箱空调系统泄露仪器可以检测冰箱真空或压力型泄露和空调系统安装时的泄露。当制冷剂泄漏时泄漏处会产生超声波，利用检测器可以准确找出泄露位置。

- 供热系统泄露

- 蒸汽传输系统泄露

- 压缩空气泄露

- 轮胎和管道泄漏

- 引擎密封

- 电弧--电弧会产生丰富带宽的超声波因此也可被检测。

- 耐压检测

- 烘干系统

使用检测器+超声波发生器

- 房门及窗户封密检查

- 屋顶漏水

- 水沟管道甄别

- 房门密封

- 驾驶室防风

TN2800超声波泄露检知器 特性

超声波泄露检知器用于定位气体或空气泄漏时产生的超声波音源的位置。泄露程度可由面板上的弧形状LED显示，并可由内部声音蜂鸣或外部耳机（可选件）指示出来。

TN2800超声波泄露检知器 规格

| 泄露灵敏指示 | LED条状指示面板，音调。 （LED指示仅是弧形测量，音调是将接收到的超声波频率除以32） |
| --- | --- |
| 频率响应 | 20KHz — 100KHz |
| 最小泄露 | 参见8页（图4） |
| 电源 | DC9V碱性或高能 |
| 电源消耗 | DC17mA |
| 操作温度 | 0℃ — 50℃ |
| 操作湿度 | 最大80% |
| 重量 | 约260g（包括电池） |
| 尺寸 | HWD 255×70×28mm |
| 随机附件 | 用户手册 1PC 带塑料管橡胶瓶状插头 1PC 1/2吋PVC管 1PC 硬携带箱 1PC |
| 可选附件 | 耳机 超声波发生器 型号:TN-2400 |

TN2800超声波泄露检知器 各种附件

1） 带塑料管橡胶瓶状插头
    该附件用来扩展传感器插座，可用来获取那些需要连接紧密或危险难以接触的音源的声音，并可消除背景噪音。
2） 1/2吋PVC管
    该连接管用于消除音源到检测头之间的噪音，并使操作者远离危险部位。