DZJ系列真空滤油机

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

- 应用范围

DZJ系列透平油真空滤油机广泛应用于冶金、化工、电力等领域。主要适用于汽轮机透平油、水轮机透平油，也可适用于液压油、冷冻机油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其它低粘度润滑油。

- 产品描述

DZJ系列透平油真空滤油机拥有多项专利技术，集真空干燥、分离工程技术、凝聚技术、吸附技术及精密过滤技术于一体。在高真空状态下能迅速可靠地脱去油中的水分、气体、杂质、胶质、油泥和各种色素等。并降低介损和酸值，提高破乳化度，全面提高油的品质。能实现在线运行，可不停机自动排水，使废油达到新油的使用标准，操作简便。

如电厂、电站汽轮机在长期运行过程中，水分、尘埃和固体颗粒杂质由于各种复杂原因不可避免的会混入汽轮机油中，加速油的氧化，并助长了泡沫、积垢和油泥的形成，引起油的严重乳化，导致油水不易分离，降低了油的润滑、抗磨、散热、冷却等性能。同时引起汽轮机中金属零部件的锈蚀与磨损，影响汽轮机的安全运行。DZJ系列透平油净化装置就是为解决上述问题而设计生产的。

- 技术特点

- 脱除水分、破乳化能力强

采用世界领先的聚结分离技术，特制破乳化装置（分水器），既能迅速容易分离出油中大量水分，也便于脱除油中的微量水分，能使浑浊乳化的油变得清流澈透明。

- 滤除杂质能力强，并具有自动反冲功能

本机采用多级筒式过滤器，滤除杂质能力强。粗滤选用大流量可清洗式滤芯，过滤效率高，能除去油中的大量杂质；精滤采用“逐级渐密”技术，过滤精度高、纳后容量大、强度高、寿命长，可除去油中的细微颗粒，使污染严重的透平油也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。整机设计自动反冲洗功能，既提高设备持续工作时间，又确保滤芯使用寿命。

- 自动化程度高，安全可靠

本机控制系统安全可靠，控制电器全部选取进口产品，独立使用先进的液位自动控制系统、温度恒度自动控制系统、电气自动保护控制系统，使操作简单、安全、可靠。并可根据需要配备电脑全自动型，可实现人机脱离操作。

- 整机设计人性化、环保化

本机采用科学论证布局，人性化设计，使用方便，工作噪音低，可长时间在线工作。底盘结构融入环保理念，保证运行过程中地面无油污，减少环境污染。

四、技术标准

| 型号 参数 性能 | DZJ -6 | DZJ -25 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ-125 | DZJ -150 | DZJ -200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作能力 | 流量L/min | 6 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  | 击穿电压Kv | ≥50 | ≥70 |
| 工作真空度 | -0.06—-0.096 |
| 工作压力（Mpa） | ≤0.5 |
| 工作噪音（dB） | ≤70 | ≤75 | ≤80 |
| 含水量mg/L | ≤100（GB/T7600） |
| 含气量% | ≤0.3（GB/T423） |
| 酸值MgkOH/g | ≤0.03（GB/T264） |
| 破乳化度min | ≤60（GB/T7605） |
| 机械杂质% | 无 |
| 过滤精度um | ≤5 |
| 电加热功率Kw | 6 | 10 | 15 | 30 | 32 | 36 | 36 | 60 | 72 |
| 总功率Kw | 11——230 |
| 电源电压V/Hz | 380/50三相四线 |
| 进出油管径mm | 16 | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | 38 | 42 | 48 |
| 油温范围 | 40—75℃ |
| 平均无故障时间 | h≥5000 |
| 连续工作时间 | h≥150 |
| 净油机重量 | 240 | 280 | 290 | 380 | 420 | 500 | 580 | 700 | 850 |

设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

五、工作原理

进油    过滤器       加热器       破乳装置        分离器        冷凝器

排气口

出油    过滤器        齿轮泵       真空罐       泵油净化器       真空泵

六、使用方法

连接好进出油管油路，接通电源，接好安全地线，检查各电路是否连接可靠，关上放气阀和进油阀门。先启动真空按钮，观察真空表的指针是否走动，如不走动则电源线需要调换一下。当真空表达到负压0.06mpa时，可打开进油阀门进油，当油到油位管1/4时开始启动排油按钮，如果油位不断上涨，切记过滤的油不能吸进真空泵里，以免影响真空度，则要打开放气阀把真空度保留在负压0.06-0.08之间，然后启动加热按钮。在加热的过程中，根据真空度和水饱和曲线图设定所要加热的温度给油加热。在滤油停机前，先关加热按钮，等油循环几分钟再关真空和排油按钮，否则会影响加热管的使用寿命。在工作时，如果压力表读数≥0.3mpa时，则说明滤芯上吸有较多杂质，需要停机清洗滤芯。工作完毕后，打开放气阀，使真空度为零，否则会影响真空泵的使用寿命。

七、注意事项：

1.接通电源必须要接好地线才能操作。

2.操作时，注意电机转动方向，要符合箭头方向。

3.没有油循环时，不得打开加热器，否则会烧坏加热器。

4.工作环境温度低于-30℃，高于+40℃不宜使用。

5.若真空度到0.08时，请稍打开放气阀，使真空度控制在0.06之间，否则油会进入真空泵内，如果油位管油位还上涨时，请稍关闭进油阀。

八、随机配件及技术文件：

1.  说明书一份。

2.  合格证一份。

3.  进出油管各一根。